| כללי תחום הנספח: בנספח זה מפורטים הוראות ותנאים מיוחדים לביצוע בדיקות הנדרשות לקביעת התאמה של מערכת צנרת רב-שכבתית , צינורות ואביזרים , למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים (להלן: הטובין) לתקן רשמי, לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה כנדרש בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), צו ייבוא חופשי ובהתאם לסמכות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ז(ד) לפקודה ו"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי" (להלן-הנחיות והוראות הממונה). אם יש ניגוד בין ההוראות שבנספח זה לבין הנחיות והוראות הממונה על התקינה, יחולו על הטובין הוראות והנחיות הממונה על התקינה. מסמכים ישימים: ת"י 21003 חלק 1 " מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים: כללי " אוגוסט 2012 , כולל גיליון תיקון מס' 1 מתאריך 08/08/2019 . ת"י 21003 חלק 2 " מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים: צינורות " אוגוסט 2012 , כולל גיליון תיקון מס' 1 מתאריך 08/08/2019 . ת"י 21003 חלק 3 " מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים: אבזרים" פברואר 2009 , כולל גיליון תיקון מס' 1 מתאריך 02/01/2013 וגיליון תיקון מס' 2 מתאריך 08/08/2019. ת"י 21003 חלק 5 " מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה " אוגוסט 2012 , כולל גיליון תיקון מס' 1 מתאריך 08/08/2019 . הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (להלן- "הנחיות והוראות הממונה"). רשימת שיוך תקנים רשמיים לקבוצות (הרשימה תוחלף על ידיי צו קבוצות יבוא – הצו נמצא בשלבי טיוטה נכון ליום פרסום נספח ש' זה ) לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים. הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על- פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979 סיווג לקבוצות: סיווג של הטובין לפי קבוצות ייבוא נא לבדוק בקישור לחיפוש קבוצות יבוא של תקנים . הגדרת דגם ומשפחת דגמים: "דגם" של מוצר ( צינורות ו/או אביזרים ) - גרסה חד ערכית של מוצר המאופיינת על ידי האלמנטים הבאים: תכן מוגדר אחד המגדיר את החומרים שממנו הוא עשוי ורכיבים עיקריים, בעלי מבנה זהה ובקוטר נומינלי אחד , מיוצר בתהליך ייצור אחד ע"י יצרן אחד, בארץ ייצור אחת , באתר יצור אחד , המסומן על ידי היצרן כדגם אחד (עם סימן). "משפחת דגמים" או "משפחה" - כמשפחת דגמים ייחשבו צינורות ו/או אביזרים הזהים במרבית תכונותיהם ורכיביהם העיקריים, אשר יוצרו אצל יצרן אחד, בתהליך ייצור אחד ובעלי אותו ייעוד ( למים חמים וקרים בתוך בניינים ) . בנספח זה , משפחת דגמים תחשב כדגמים זהים הנבדלים על פי קבוצת הקוטר : משפחה א משפחה ב קוטר (מ"מ) 16-32 מעל 32 תיק מוצר "תיק המוצר" - תיעוד המגדיר את המוצר באופן חד משמעי, כגון: תיאור מילולי של הדגם או משפחת הדגמים, ארץ מקור, אתר הייצור , שם המותג, קטלוג, צילומים, שרטוטים, מסמכים טכניים כגוןSDS , רשימת הרכיבים העיקריים , אישורי עמידה בתקנים ורגולציות , שם יצרן, מק"ט יצרן, פרטי היבואן, תקנים רשמיים החלים עליו וכדומה. לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למעבדת הבדיקה את המסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר , הוראות התקנה והפעלה. התיעוד ישמש לתיאור המוצר בתעודת בדיקת הדגם ולצורך בדיקות זיהוי, אבחון והשוואה. תעודת בדיקת הדגם , כוללת תיאור מלא וחד משמעי של המוצר יחד עם פירטי הסימון הנדרשים לפי התקן וכל תעודות בדיקה נוספות (בדיקות ש' במסגרת בדיקה ואישור משלוחים), המסמכים והתמונות של המוצר , יצורפו לתיק המוצר. כל התיעוד הנ"ל ישמר במערכת של מעבדת בדיקה , במקביל , על היבואן לשמור על תיק מוצר לדגם בהתאם להוראות הפקודה. בדיקת דגם - בדיקה מלאה תדירות הביצוע: אחד ל – 5 שנים לכל דגם או משפחת דגמים ובהתאם להוראתו והנחיות הממונה על התקינה . דגימה: כאשר בדיקת הדגם מבוצעת על דוגמאות מהמשלוח, מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות של דגם ו/או משפחות דגמים. דוגמים אקראית צינור באורך 25 מטר לפחות ( 1 גליל ) ו – 13 יחידות אביזרים לפחות של מדגם מכל מנת דגמים ו/או משפחת דגמים . בדיקת דגם יכולה להתבצע גם על מוצר שהוגש על ידי מזמין הבדיקה (לדוגמה: עבור בדיקות טרום ייבוא). היקף הבדיקה: בדיקת התאמה לכל סעיפי ת"י 21003 על חלקיו אשר חלה עליהם רשמיות. בדיקת משלוח – בדיקה מלאה/בדיקת דגם או בדיקה חלקית/בדיקת ש' תדירות ביצוע: בדיקה מלאה/בדיקת דגם - בהתאם להוראות נספח זה . בדיקה חלקית/בדיקת ש' - כל משלוח ובכפוף להנחיות והוראות הממונה . דגימה: מחלקים את הטובין שבמשלוח לקבוצות דגמים ו/או משפחות דגמים. בדיקת דגם – הדגימה תבוצע בהתאם להוראות נספח זה . בדיקה חלקית /בדיקת ש' - דוגמים אקראית צינור באורך 25 מטר לפחות (1 גליל) ו – 13 יחידות אביזרים לפחות של דגם מייצג מכל קבוצת דגמים ו/או ממשפחת דגמים הקיימים במשלוח. הבדיקות: בדיקת זיהוי ונטילה: בדיקת זיהוי שמטרתה לאמת כי פרטי הטובין המיובאים במשלוח זהים לאלו המוצהרים במסמכי הייבוא (חשבון ספק , שטר מטען וכדומה) , בחירה ונטילת המוצרים לבדיקה תבוצע על פי הוראות נספח זה. בדיקת דגם להתאמה לסעיפי התקן הרשמיים : לפי הוראות נספח זה . בדיקת ש'- בדיקות חלקיות לפי סעיפי התקן: הצינור שנדגם ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י 21003 חלק 2 " צינורות " : סעיף 6.1 – גימור. סעיף 7 – מבנה. סעיף 8.2 – מידות הצינורות. סעיף 9 – עמידות בלחץ – שעה אחת בלבד (טבלה א' שורה 1). סעיף 11 – חוזק הריתוך. סעיף 14 – מאפיינים פיזיקאליים וכימיים. סעיף 16 –סימון. האביזר שנדגם ייבדק להתאמה לסעיפים הבאים של התקן הישראלי ת"י 21003 חלק 3 " אביזרים " : סעיף 5.3 – חומרים מתכתיים ( אימות מסמכים בלבד ) . סעיף 6.1 - גימור. סעיף 7.1 – דרישות גאומטריות ( כללי ) . סעיף 7.3 - מידות האביזרים . סעיף 11 – סימון . אי התאמה: אי התאמה בבדיקת זיהוי – במידה ומתקיימת אי התאמה בבדיקת הזיהוי, רשאי מנהל מעבדת הבדיקה להחליט על המשך תהליך אישור המשלוח ובכלל זה על ביצוע בדיקת דגם , או בדיקת סעיפים קריטיים אחרים או אלה הקשורים לאי התאמה. במקרה של אי התאמה המקימה עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.2 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה. אי התאמה באישור המשלוח – במידה ומתקיימת בבדיקת המשלוח אי התאמה לאחד מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל קבוצת הטובין שבמשלוח ותחייב בסילוק ליקויים. במקרה של אי התאמה המקימה עילה להפרת אמון בהתאם לסעיף 1.3.1 וסעיף 1.3.3 של פרק 8 בהוראת הממונה , ידווח על כך מנהל המעבדה לממונה על התקינה ויפעל על פי הנחיות והוראות הממונה. 4. תנאים מיוחדים אם נמצאו ליקויים בבדיקת משלוח (בדיקה חלקית, בדיקת ש' וכדומה), רשאי מנהל של מעבדת בדיקה, במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם גדול יותר, או לבדוק תכונות נוספות הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי ההתאמה. כאשר קיימת דרישה לבדיקת דגם הדומה לדגם או משפחת דגמים שלגביהם קיים אישור דגם בתוקף , ניתן להסתפק בבדיקה של השפעת השוני מהדגם המאושר , הבדיקה תבוצע בהתאם לנדרש בסעיפי בדיקה חלקית/ בדיקת ש' בנספח זה וסעיפי בדיקה נוספים בהתאם להחלטת ראש מעבדת הבדיקה. |
| --- |
| מאושר | איגור דוסקולוביץ , הממונה על התקינה תאריך_______________ חתימה __________________ |